Załącznik nr 11

Przedmiar robót w zakresie wentylacji nawiewno-wywiewnej sali gimnastycznej i koncertowej

| Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Zespół Nr 1-sala koncertowa(wsp.do R,M,S=1,035) |  |  | 0,000 |
|  | W1 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 1.1 (P1) | KNR 2-17 0101-0600 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 4400 mm przy udziale kształtek do 35% | m2 |  | 60,010 |
|  | W1 | (1,0+1,0)*2*3,6 | m2 | 14,400 |  |
|  | W2 | (4,0+3,6)*0,5*0,65 | m2 | 2,470 |  |
|  | W3 | (1,0+0,8)*2*1,0*2 | m2 | 7,200 |  |
|  | W4 | (1,0+0,8)*2*2,15 | m2 | 7,740 |  |
|  | W5 | (1,0+0,5)*2*1,0 | m2 | 3,000 |  |
|  | W6 | (1,0+0,5)*2*1,0 | m2 | 3,000 |  |
|  | W7 | (1,0+0,5)*2*1,2 | m2 | 3,600 |  |
|  | W8 | (0,5+0,5)*2*1,0*2 | m2 | 4,000 |  |
|  | W9 | (0,5+0,5)*2*7,3 | m2 | 14,600 |  |
| 1.2 (P2) | KNR 2-17 0104-0700 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej prostokątne typ A/II o obwodzie do 8000 mm przy udziale kształtek do 35% | m2 |  | 24,458 |
|  | W1 | (4,0+6,36)*0,5*1,0 | m2 | 5,180 |  |
|  | W2 | (4,0+6,36)*0,5*1,0 | m2 | 5,180 |  |
|  | W3 | (6,36+5,2)*0,5*1,6 | m2 | 9,248 |  |
|  | W4 | (5,2+4,5)*0,5*1,0 | m2 | 4,850 |  |
| 1.3 (P3) | KNR 4-01 1212-0200 | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych-czerpnia ścienna | m2 |  | 4,000 |
|  | W1 | 0,5*1,0*2*4 | m2 | 4,000 |  |
| 1.4 (P4) | KNR 2-02 0817-0100 | Osiatkowanie na ścianach i stropach. | m2 |  | 5,800 |
|  | W1 | 1,0*1,0+1,0*0,8+1,0*1,0*4 | m2 | 5,800 |  |
| 1.5 (P5) | KNR 2-17 0154-0500 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm-tłumik 1000*1000/1100 | szt. |  | 2,000 |
|  | W1 | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| 1.6 (P6) | KNR 2-17 0154-0500 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm-tłumik 1000*1000/1500 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.7 (P7) | KNR 2-17 0154-0500 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm-tłumik 1000*1000/800 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.8 (P8) | KNR 2-17 0322-0300 | Centrala klimatyzacyjna VS-150-R-PHC/SS V=16100m3/h | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.9 (P9)* | mat. | Automatyka do centrali AP-41R | kpl |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| 1.10 (P10) | KNR 2-17 0154-0600 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4500 mm-tłumik 1250*1000/3000 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.11 (P11) | KNR 2-17 0134-0500 | Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne o obwodzie do 4000 mm-przepustnica 1000*1000 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.12 (P12) | KNR 2-17 0134-0400 | Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne o obwodzie do 3200 mm-przepustnica 1000*500 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.13 (P13) | KNR 2-17 0327-0100 | Drzwi powietrzno-szczelne typ A -630*1000 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.14 (P14) | KNR 7-24 0153-0100 | Agregat chłodniczy typu ZETA 2002/LE-5.2 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 1.15 (P15) | KNR 7-24 0513-0100 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych | kpl |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| 1.16 (P16) | KNR 7-24 0514-0100 | Próba szczelności urządzeń, instalacji obiegu freonu i podobnych czynników. | kpl |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| 1.17 (P17) | KNR 7-24 0515-0100 | Napełnienie urządzeń, instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym. | kpl |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| 1.18 (P18) | KNR 7-24 0516-0100 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| 5 |  | Zespół Nr5-sala gimnastyczna(wsp.do R,M,S=1,035) |  |  | 0,000 |
|  | W1 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 5.1 (P65) | KNR 2-17 0122-0200 | Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35% | m2 |  | 0,603 |
|  | W1 | 3,14*0,16*1,2 | m2 | 0,603 |  |
| 5.2 (P66) | KNR 2-17 0122-0300 | Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 35% | m2 |  | 6,922 |
|  | W1 | 3,14*0,315*2,5 | m2 | 2,473 |  |
|  | W2 | 3,14*0,315*0,4 | m2 | 0,396 |  |
|  | W3 | 3,14*0,315*0,8 | m2 | 0,791 |  |
|  | W4 | 3,14*0,315*0,5 | m2 | 0,495 |  |
|  | W5 | 3,14*0,315*0,5 | m2 | 0,495 |  |
|  | W6 | 3,14*0,315*0,5+3,14*0,315*0,5 | m2 | 0,989 |  |
|  | W7 | (3,14*0,315+3,14*0,25)*0,5*0,5*2 | m2 | 0,887 |  |
|  | W8 | 3,14*0,315*0,4 | m2 | 0,396 |  |
| 5.3 (P67) | KNR 2-17 0315-0100 | Filtr LFBR 315 klasy G4 | szt. |  | 2,000 |
|  | W1 | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| 5.4 (P68) | KNR 2-17 0147-0100 | Czerpnie ścienne kołowe KWO-315 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 5.5 (P69) | KNR-W 2-15 0432-0300 | Nagrzewnica elektryczna NGO-315-9.0-1 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 5.6 (P70) | KNR 2-17 0205-0100 | Wentylator kanałowy TD-2000/315 | szt. |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | szt. | 1,000 |  |
| 5.7 (P71) | KNR 2-17 0154-0100 | Skrzynka rozprężna SRG-PA2(analogia) | szt. |  | 2,000 |
|  | W1 | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| 5.8 (P72) | KNR 2-17 0139-0200 | Anemostaty kwadratowe ANO-2 | szt. |  | 4,000 |
|  | W1 | 4,000 | szt. | 4,000 |  |
| 5.9 (P73) | KNR 2-17 0154-0100 | Skrzynka rozprężna SRG-A2(analogia) | szt. |  | 2,000 |
|  | W1 | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| 5.10 (P74) | KNR 2-17 0204-0500 | Wentylatory promieniowe DX 400 | szt. |  | 6,000 |
|  | W1 | 6,000 | szt. | 6,000 |  |
| 5.11 (P75) | KNR 2-17 0155-0300 | Tłumiki akustyczne rurowe FSD o średnicy do 315 mm | szt. |  | 2,000 |
|  | W1 | 2,000 | szt. | 2,000 |  |
| 11 |  | Roboty budowlane |  |  | 0,000 |
|  | W1 | 0,000 |  | 0,000 |  |
| 11.1 (P139) | KNR 4-01 0304-0100 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ | m3 |  | 0,250 |
|  | W1 | 1,0*1,0*0,25 | m3 | 0,250 |  |
| 11.2 (P140) | KNR 4-01 0212-0300 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-strop | m3 |  | 0,300 |
|  | W1 | 1,0*1,0*0,3 | m3 | 0,300 |  |
| 11.3 (P141) | KNR 2-02 0701-1000 | Obramowanie z kątownika | m |  | 4,000 |
|  | W1 | 4,000 | m | 4,000 |  |
| 11.4 (P142) | KNR 2-02 0817-0100 | Osiatkowanie na ścianach i stropach. | m2 |  | 1,000 |
|  | W1 | 1,000 | m2 | 1,000 |  |
| 11.5 (P143) | KNR 4-01 0212-0100 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm | m3 |  | 3,304 |
|  | W1 | 5,75*3,7*0,15+0,5*0,5*0,15*3 | m3 | 3,304 |  |
| 11.6 (P144) | KNR 2-01 0307-0200 | Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III. | m3 |  | 21,504 |
|  | W1 | 3,65*2,5*0,8+5,75*3,7*0,65 | m3 | 21,129 |  |
|  | W2 | 0,5*0,5*0,5*3 | m3 | 0,375 |  |
| 11.7 (P145) | KNR 2-01 0512-0100 | Brukowanie podłoża pod fundamenty(analogia) | m2 |  | 15,660 |
|  | W1 | 2,55*1,4+4,65*2,6 | m2 | 15,660 |  |
| 11.8 (P146) | KNR 2-02 1101-0701 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z pospółki do betonów zwykłych. | m3 |  | 7,830 |
|  | W1 | (2,55*1,4+4,65*2,6)*0,5 | m3 | 7,830 |  |
| 11.9 (P147) | KNR 2-02 1101-0100 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego-beton B15 | m3 |  | 1,566 |
|  | W1 | (2,55*1,4+4,65*2,6)*0,1 | m3 | 1,566 |  |
| 11.10 (P148) | KNR 2-02 0205-0100 | Płyty fundamentowe żelbetowe-beton B25 W4. | m3 |  | 4,368 |
|  | W1 | 2,45*1,3*0,3 | m3 | 0,956 |  |
|  | W2 | 4,55*2,5*0,3 | m3 | 3,412 |  |
| 11.11 (P149) | KNR 2-02 0290-0101 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8-14 mm-stal A0 D=8. | t |  | 0,004 |
|  | W1 | 4,15*0,001 | t | 0,004 |  |
| 11.12 (P150) | KNR 2-02 0290-0101 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8-14 mm-stal A0 D=10. | t |  | 0,019 |
|  | W1 | 19,44*0,001 | t | 0,019 |  |
| 11.13 (P151) | KNR 2-02 0290-0201 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm-stal AIII D=8. | t |  | 0,040 |
|  | W1 | 39,54*0,001 | t | 0,040 |  |
| 11.14 (P152) | KNR 2-02 0290-0201 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm-stal AIII D=10. | t |  | 0,205 |
|  | W1 | 204,54*0,001 | t | 0,205 |  |
| 11.15 (P153) | KNR 2-01 0501-0100 | Ręczne zasypywanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. | m3 |  | 8,775 |
|  | T1 | poz.144 |  |  |  |
|  | W1 | 21,504 | m3 | 21,504 |  |
|  | T2 | minus |  |  |  |
|  | W2 | -(2,55*1,4+4,65*2,6)*0,6 | m3 | -9,396 |  |
|  | W3 | -(2,45*1,3+4,55*2,55)*0,2 | m3 | -2,958 |  |
|  | W4 | -0,5*0,5*0,5*3 | m3 | -0,375 |  |
| 11.16 (P154) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 |  | 12,729 |
|  | T1 | jak potrącenie poz.jw |  |  |  |
|  | W1 | 12,729 | m3 | 12,729 |  |
| 11.17 (P155) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł. do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 9km Krotność= 18,00 | m3 |  | 12,729 |
|  | T1 | poz.jw |  |  |  |
|  | W1 | 12,729 | m3 | 12,729 |  |
| 11.18 (P156) | KNR 2-02 1101-0100 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego-uzupełnienie posadzki | m3 |  | 1,485 |
|  | W1 | (5,75*3,7-4,55*2,5)*0,15 | m3 | 1,485 |  |
| 11.19 (P157) | KNR 2-02 0203-0100 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. | m3 |  | 0,375 |
|  | W1 | 0,5*0,5*0,5*3 | m3 | 0,375 |  |
| 11.20 (P158) | KNR 2-05 0208-0400 | Montaż konstrukcji podparć | t |  | 1,068 |
|  | W1 | (117,0+452,0+450,01)*1,03*1,018*0,001 | t | 1,068 |  |
| 11.21 (P159) | KNR 7-12 0103-0100 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B | m2 |  | 29,904 |
|  | T1 | poz.jw |  |  |  |
|  | W1 | 1,068*28 | m2 | 29,904 |  |
| 11.22 (P160) | KNR 7-12 0201-0100 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych farbą olejną do gruntowania przeciwrdzewną Krotność= 2,00 | m2 |  | 29,904 |
|  | T1 | poz.jw |  |  |  |
|  | W1 | 29,904 | m2 | 29,904 |  |
| 11.23 (P161) | KNR 7-12 0209-0100 | Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą olejną nawierzchniową, ogólnego stosowania Krotność= 2,00 | m2 |  | 29,904 |
|  | T1 | poz.jw |  |  |  |
|  | W1 | 29,904 | m2 | 29,904 |  |
| 11.24 (P162) | KNR 2-02 2004-0200 | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych. Obudowa jednowarstwowa 100-01. | m2 |  | 4,500 |
|  | W1 | 4,5 | m2 | 4,500 |  |
| 11.25 (P163) | KNR 4-01 0329-0300 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 |  | 0,661 |
|  | W1 | (0,2*0,2*4+0,8*0,39*4+3,14*0,16*0,16+1,0*1,0+3,14*0,04*0,04*15+3,14*0,16*0,16)*0,25 | m3 | 0,661 |  |
| 11.26 (P164) | KNR 4-01 0329-0200 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m2 |  | 1,750 |
|  | W1 | 1,0*0,5+1,25*1,0 | m2 | 1,750 |  |